## Slide 1
LITERATURE REVIEW · 组会文献汇报
低空经济场景下的
通感一体化（ISAC）
波形设计 · 波束赋形 · 多机协同资源优化
文献基础：本地精读 11 篇（全部 arXiv 预印本）
汇报人：＿＿＿＿ 指导老师：＿＿＿＿ 日期：2026-09-14
证据来源：bupt_isac_workflow/literature 全部本地 PDF 全文
全篇定量结论均可回溯原文；原文未给出者标注「文献未说明」，不做推断补全

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
研究定位：低空 ISAC 要解决什么
低慢小目标的两类失效 · 频谱与硬件经济性 · 安全的内生性 · 三重结构矛盾
02
发展脉络：从资源争夺到资源免用
固定基站 → 机动协同 → 消除开销 → 多维并行，四个阶段的技术转向
03
方法格局：五类技术路线
波形调制 · 波束与架构 · 资源与轨迹 · 感知算法 · 安全与数据基准
04
代表文献：八篇核心工作拆解
零感知开销 · RAA 阵列 · UW-OCDM · PCRB 协同 · 数字孪生 · LAMBDA
05
未解问题：两个根本缺口与切入机会
指标不可比 · 全链路无实测 → 五个挑战与五个博士生切入方向
低空经济场景下的通感一体化（ISAC）· 文献调研
02 / 15

## Slide 3
01
PART ONE
为什么难
低空安全是真实刚需，但现有监管与技术手段均失效
通信与感知共享频谱、硬件与波形，存在结构性矛盾
矛盾并非单点，而是落在波形、空间、系统三个层面

## Slide 4
研究定位：这个方向在解什么问题
方向概述
低空经济的核心矛盾
低空空域同时是高价值作业空间与高风险开放空间。文献 [1] 指出，低空环境中「低慢小」目标密集聚集，会带来两类失效——连续广域感知失效与目标意图判别失效，而现有监管框架无力应对。文献 [3] 把问题进一步聚焦到最难的设定——非合作目标：它不主动配合、不提供专用信令、不预先共享坐标，系统只能被动地从回波中提取信息。
为什么值得做？三篇文献指向同一个经济性命题。文献 [3] 论证：MIMO 提供目标分辨所需的空间分辨率，OFDM 可在既有通信框架内完成时延-多普勒感知，因此能复用蜂窝基础设施而无需新增专用硬件。文献 [8] 给出产业侧量化对照——中国移动已部署的 5G-A ISAC 实验系统通常要划出 10%–20% 的时频资源专用于感知，这部分是对通信容量的净损耗。
而低空并非地面蜂窝的简单外推。文献 [3] 归纳出三项独特传播特性：强地杂波、信道快速变化、近场与远场效应混合。安全则是内生需求而非常规附加项：文献 [1] 把安全作为整个技术体系的组织主线，文献 [5] 揭示更微妙的机理——通信与感知共用同一发射信号，通信侧窃听能力会与感知侧信息泄漏相互耦合，形成单侧防护无法覆盖的风险面。
一句话概括：本方向的全部工作，都是在回答「如何把通信与感知的相互干扰，转化为相互支撑」
低空经济场景下的通感一体化（ISAC）· 文献调研
04 / 15

## Slide 5
矛盾落在三个层面
研究定位
同一份频谱 · 同一套硬件 · 同一个发射波形 —— 冲突由此产生
A
波形层面
同一份时频资源既要承载信息、又要承载探测，二者对波形的要求存在结构性冲突。
文献 [4] [6] [8]
→
B
空间层面
目标高机动，容易偏离天线阵视轴；且通信与感知的波束指向需求并不相同。
文献 [10] [12] [5]
→
C
系统层面
固定基站在覆盖边缘与盲区失效；多机多站的轨迹、关联、带宽需要联合优化。
文献 [2] [11]
三个层面并非独立：波形决定资源划分粒度，空间决定波束自由度，系统决定前两者的约束边界——任一层的简化都会使结论失真
低空经济场景下的通感一体化（ISAC）· 文献调研
05 / 15

## Slide 6
02
PART TWO
别人怎么做
主线一：资源争夺 → 资源复用 → 资源免用
主线二：固定基站 → 机动平台 → 多站协同
主线三：单一波形 → 架构重构 → 外部先验与数据基础设施

## Slide 7
四阶段演进：一条主线的三次转向
发展脉络
PHASE 1
固定基站 ISAC
为感知划出专用时频资源，以 CRB / 感知 SNR 为目标做资源分配。
失效模式：固定 ISAC 在高动态低空目标前力不从心，尤见于覆盖边缘与盲区。
[8][2]
PHASE 2
机动与多站协同
把「固定」变成「机动」、把「单站」变成「多站」；无人机轨迹被纳入优化变量。
关键发现：感知门限升高时，无人机轨迹会自动收拢靠近基站——感知需求反向塑造网络拓扑。
[2][11]
PHASE 3
消除资源开销
不再争论「给感知分多少」，而是论证「感知根本不需要额外资源」。
转折标志：零感知时频开销框架 [8]；逐子载波的 Fisher 信息判据 [4]。
[8][4]
PHASE 4
多维并行创新
波形、天线架构、外部先验、数据基础设施、安全机理五个维度同时展开。
当前形态：UW-OCDM [6] · RAA 阵列 [10] · 数字孪生 [12] · LAMBDA 数据集 [7] · 耦合泄漏 [5]
[6][10]
主线：资源争夺 → 资源复用 → 资源免用；支线：固定 → 机动 → 协同；单模态 → 多模态 / 多先验
低空经济场景下的通感一体化（ISAC）· 文献调研
07 / 15

## Slide 8
方法分类：五类技术路线
方法格局
依据 11 篇文献的方法学内核划分，A–C 类改变「资源如何用」，D–E 类改变「结果如何被验证与保护」
A
波形与调制设计
在同一发射波形内部完成通信与感知的功能划分，粒度可细到子载波、符号或序列结构。
[4] [6] [8]
B
波束赋形与天线架构
在空间维度同时满足通信与感知的指向需求；或从阵列结构入手突破传统阵列的几何限制。
[8] [10] [12] [5]
C
资源分配与轨迹联合优化
把无人机的运动自由度纳入优化，与基站关联、带宽分配、波束设计共同考虑。
[2] [11]
D
感知算法与信号处理
在给定波形与资源的前提下，通过信号处理提升检测、估计、跟踪与识别的性能和鲁棒性。多数算法可独立于波形设计单独评估，且开始给出专门的复杂度分析。
[8] [6] [3]
E
安全防护与数据基准
处理 ISAC 的安全副作用，并为方法研究提供可信的数据与评测基础。前者关注防护机理，后者关注研究底座，共同决定成果的可信度。
[1] [5] [7]
低空经济场景下的通感一体化（ISAC）· 文献调研
08 / 15

## Slide 9
代表文献 Ⅰ · 资源复用：让感知不再额外占用资源
代表文献
共同主张：感知不应以牺牲通信的时频资源为代价
[8]
零感知时频资源开销
0%
专用感知
时频开销
提出免专用感知时频资源的 MIMO-OFDM ISAC 框架，通信时频资源被感知完全复用；搜索阶段给出闭式、免优化的波束赋形算法。
证据：跟踪阶段所需功率比搜索阶段低约 25 dB；近距离场景分辨全部 3 个目标
代价：仿真规模 U=4 用户、K=3 目标，未验证大规模；未涉及强地杂波与近远场混合
[4]
逐子载波的分配判据
cm 级
实用功率约束下
的测距精度
提出 JPCDE 联合路径系数与时延估计方案，证明可达通信速率由通信子载波数量决定、时延精度由感知子载波索引分布决定，并给出闭式迭代解。
判据：子载波进感知 ⟺ Fisher 信息增益 > 通信速率损失；功率服从有界注水
代价：限定双基地固定几何与单一 OFDM 发射机，未考虑低空高动态与机动性
对照基准：中国移动已部署的 5G-A ISAC 实验系统通常划出 10%–20% 时频资源专用于感知（见文献 [8]）——这是这两篇工作要消掉的成本
低空经济场景下的通感一体化（ISAC）· 文献调研
09 / 15

## Slide 10
代表文献 Ⅱ · 波形与架构：从设计与硬件两侧同时破局
代表文献
共同思路：用「一个巧妙结构」同时解决多个原本互相冲突的需求
[6]
UW-OCDM：一个结构解四件事
4 重
同步 / 多普勒补偿
/ 信道估计 / 感知参考
把确定性唯一字嵌入正交线性调频多分复用。UW 作为已知先验，使分布式基站可本地构造感知字典，无需实时交换随机 payload 符号。
证据：fc=5 GHz、B=40 MHz、N=2048、NUW=256；LoS 多普勒对应 100 km/h
代价：原文承认接收机复杂度高于基于最小二乘的 CP-OFDM；未考虑硬件损伤
[10]
射线天线阵列 RAA
<1%
M=16 时相对
HBF 架构的硬件成本
大量低成本阵元配少量射频链路，阵元按「射线」结构排布，每条射线是刻意设计朝向的简单均匀线阵，经射线选择网络选通接入基带。
证据：严格证明全方向均匀角分辨率；无需移相器
代价：仅仿真验证、无硬件原型实测；选通网络的时延与切换开销未量化
启发：两篇都没有「更用力地优化」，而是改变了问题的结构——一个改波形组织方式，一个改天线的物理连接方式
低空经济场景下的通感一体化（ISAC）· 文献调研
10 / 15

## Slide 11
代表文献 Ⅲ · 先验与数据：补齐信息与底座
代表文献
共同视角：不改进算法本身，而是补上算法所依赖的输入条件
[12]
数字孪生辅助波束设计
−10 dB
LoS 主导区相对
全信道方案的差距
用环境电磁三维模型与射线追踪预测感知信道的 LoS / NLoS 路径方向并识别主导路径，以最大化主导分量感知 SNR 为目标设计波束。
证据：3.5 GHz、3233 条用户信道、最小通信 SINR 10 dB、10000 次重复实验
代价：孪生无法推断感知路径精确复增益；单基站单用户单目标
[7]
LAMBDA 多模态数据集
5%
训练样本比例即达
PCK@16 = 0.8512
用高保真数字孪生流水线生成同步的 RGB、深度、LiDAR、IMU、位姿、CSI 与雷达资源，覆盖城郊校园、多机多站、夜间与四种天气。
证据：CSI 覆盖 1.4–77 GHz；CSI 与雷达参数支持用户自定义
代价：数据为数字孪生合成而非实测；与真实数据一致性对比文献未说明
注意：[12] 的 −10 dB 与 [7] 的「合成数据」其实是同一件事的两面——先验与数据的完备程度，直接决定方法能走多远
低空经济场景下的通感一体化（ISAC）· 文献调研
11 / 15

## Slide 12
03
PART THREE
还缺什么
最根本的缺口不是算法创新，而是可比性与可验证性
11 篇全部仿真、全部预印本、感知指标互不统一
这意味着「哪种设计更优」这一基本问题尚无答案

## Slide 13
对比总结：什么已经解决，什么仍然没有
对比总结
左栏限定在文献自身的设定范围内成立；右栏是文献自身承认或明显未覆盖的空白
已经解决 · 5 项
「感知必须占用专用资源」被打破
[8] 零开销框架；[4] 逐子载波 Fisher 判据
感知与通信的折中已被解析刻画
[4] 给出有界注水结构与可解释分配判据
平台机动性可作为优化自由度
[2] 定位误差最大降低 61.1%，速度误差 59.9%
一个结构可同时解多个问题
[6] UW 承担四重功能；[10] RAA 兼顾成本与分辨率
数据稀缺已有初步应对
[7] 模态对齐、参数可定制，可作统一评测底座
仍然没有解决 · 7 项
① 感知指标不统一：PCRB / CRB / SINR / 分辨率各用各的，跨方案不可比
② 全链路无实测：11 篇全部为仿真，无硬件原型或现场实测结果
③ 强杂波鲁棒感知：严重地杂波与多径条件下，[3] 明列为开放挑战
④ 多站融合可扩展性：可扩展的多基站协同融合，[3] 明列为开放问题
⑤ 多目标与移动性：[2] 单目标、[8] 三静止目标、[12] 单目标
⑥ 合成数据可信度：[7] 未给出与真实实测数据的一致性对比
⑦ 安全代价未量化：[5] 仅 M=6 天线，未验证大规模阵列
右侧七项中，① 与 ② 属于方法论层面的缺口，优先解决它们能让其余五项的进展变得可衡量
低空经济场景下的通感一体化（ISAC）· 文献调研
13 / 15

## Slide 14
五个挑战与对应的博士生切入点
挑战与切入
左侧为文献明确承认或明显未覆盖的空白；右侧为可在有限算力与周期内推进的切入方向
1
感知指标不统一：PCRB、CRB、感知 SINR、分辨率各用各的，成果无法横向比较
→
以 [7] 数据为底座建统一评测框架，在同一场景同一信道下复现 [2][4][8][11]
推荐高
2
指标选择本身从未被质疑：[2] 用 PCRB、[11] 用感知 SINR，同一系统换指标会得到什么
→
研究感知指标选择对最优解结构的影响机理——回答「我们该优化什么」
推荐高
3
强杂波与非合作条件下的鲁棒感知，[3] 明确列为开放挑战
→
结合 [6] 的 UW 抗多普勒骨架与 [8] 的空间域去噪，做杂波抑制的波形与接收联合设计
推荐高
4
多目标与移动性缺口：[2] 单目标、[8] 三静止目标、[12] 单目标，规模化未验证
→
把 [2] 的 PCRB 框架扩展到移动多目标，解决数据关联与 PCRB 耦合带来的新结构
推荐中
5
合成数据可信度：[7] 全部由数字孪生生成，未做真实一致性校验
→
量化合成与真实环境的偏差边界，为数据驱动的分支划定可用范围
推荐中
如果只选一个：切入点 1 或 2——当前最缺的不是新算法，而是可比性与指标合理性
低空经济场景下的通感一体化（ISAC）· 文献调研
14 / 15

## Slide 15
SUMMARY · 总结
核心研究逻辑：一条三重折中的求解链
感知精度
PCRB / CRB / 感知 SINR
⇌
通信速率
频谱效率 / 开销占比
⇌
系统开销
算力 / 硬件 / 功耗
从「资源争夺」到「资源复用」再到「资源免用」，所有方法的差异，只在于把折中点放在这条链的哪个位置。
结论金句
低空 ISAC 不缺新算法，缺的是可比性——谁先把不可比的指标变得可比，谁就拿到了入场券。
① 统一评测底座
② 感知指标合理性
③ 全链路验证
低空经济场景下的通感一体化（ISAC）· 文献调研
15 / 15