## Slide 1
LITERATURE REVIEW · 组会文献汇报
高机动低空场景下的
时延-多普勒域（OTFS）通感一体化
波形/调制层 · DD 域感知参数估计 · 感知-通信折中刻画
文献基础：本地精读 12 篇（IEEE / Springer / 机构库 OA 刊，池 39 篇）
汇报人：＿＿＿＿ 指导老师：＿＿＿＿ 日期：2026-09-14
证据来源：examples/otfs-isac/input/literature 全部本地 PDF 全文
全篇定量结论均可回溯原文，并经接地门禁校验（12/12 通过）；原文未给出者标注「文献未说明」，不做推断补全

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
为什么难
方向定位 · 三重矛盾 —— OFDM 家族的前提在低空高机动下失效
P04 – P05
02
文献格局
四阶段演进 · 四类方法 · 六篇代表文献 —— 这一支已经做到哪一步
P07 – P11
03
还缺什么
对比总结 · 五个切入点 —— 哪些是真空白，研一可以怎么做
P13 – P15
高机动低空场景下的 OTFS 通感一体化 · 文献调研
02 / 15

## Slide 3
01
PART ONE
为什么难
既有 ISAC 工作都在 OFDM 家族内部改良
其隐含前提是「信道在符号周期内近似不变」
低空高机动恰恰违反这个前提，波形改良的收益被信道时变吃掉

## Slide 4
方向定位：不是「更难的 OFDM」，而是换一个维度描述信道
研究定位
OFDM-ISAC 在低空高机动下同时踩到两个失效点
感知侧
高机动目标造成不可忽略的 ICI，MIMO-OFDM 雷达的 2-D FFT 处理因高旁瓣而性能显著下降，必须改用 ICI 感知算法补救（[39]）。
通信侧
子载波数增大时，即使小到中等多普勒也会让 OFDM 显著退化；而 CP 长度在某些标准中可占符号时间最高 25%（[06]）。
OTFS 的
回应
把调制搬到 时延-多普勒（DD）域：恒定多普勒的时变信道在 OTFS 看来是时不变的（[04]）；DD 域 I/O 关系可用离散 Zak 变换简洁写出，比 OFDM 的复合结构更直接（[35]）。
因此这不是「再优化一次 OFDM」，而是换一个维度描述信道——波形层的选择本身成为一个待回答的研究问题，而非默认沿用 OFDM
高机动低空场景下的 OTFS 通感一体化 · 文献调研
04 / 15

## Slide 5
矛盾落在三个层面
研究定位
同一份频谱 · 同一套硬件 · 同一个波形 —— 冲突由此产生，且逐层传导
A
波形层
同一波形既要承载信息又要承载探测；OFDM 在时变信道下的 ICI/CP 开销两难，需在 DD 域另起炉灶。
文献 [35] [34] [25]
→
B
感知算法层
DD 域里 ISI/ICI 既可致目标遮蔽，也可被利用；多普勒斜视与网格失配会让估计精度悄悄下降。
文献 [04] [20] [39]
→
C
系统层
全盘换 OTFS 未必经济；需按用户移动性决定谁用 OTFS、谁用 OFDM，并回答「折中的极限在哪」。
文献 [05] [06] [25]
三层并非独立：波形决定可用的信号结构，算法决定能从结构里取出多少信息，系统决定前两者的适用边界——任一层的简化都会使结论失真
高机动低空场景下的 OTFS 通感一体化 · 文献调研
05 / 15

## Slide 6
02
PART TWO
文献格局
从「让 OTFS 可分析」到「把 OTFS 做成 ISAC 完整方案」
四个阶段、四类方法、六篇代表文献
这一支的成熟度，可以用标准化视角来标定

## Slide 7
四个阶段：从通信波形到 ISAC 完整方案
发展脉络
PHASE 01 · 2017–2022
OTFS 被理论化
用离散 Zak 变换导出 DD 域 I/O 关系与容量；推导所有 OTFS 变体的通用 I/O 与低复杂度检测。让 OTFS 可分析、可实现。
[35] [38]
→
PHASE 02 · 2021–2022
OFDM 困境暴露
高机动 ICI 让 MIMO-OFDM 雷达的 2-D FFT 失效；OTFS 机载 BER 评估确认其多普勒鲁棒性。张力就此框定。
[39] [37]
→
PHASE 03 · 2022–2024
公平对比与折中澄清
同开销下比较速率，指出优势来自 GI/CP 结构；ISAC 折中的信息论标尺建立。问题从「谁更好」变为「好多少、为什么」。
[06] [05]
→
PHASE 04 · 2024–2026
OTFS-ISAC 成型
ISI/ICI 被显式建模并利用；波形统一框架、离网格信道估计、混合调度、标准化路径相继出现。
[04] [34] [20] [25] [23]
脉络的转折点在第 2→3 阶段之间：前半段在证明「OTFS 可用」，后半段在回答「OTFS 比 OFDM 强在哪、强多少」——而第 4 阶段仍未回答「感知指标如何横向比较」
高机动低空场景下的 OTFS 通感一体化 · 文献调研
07 / 15

## Slide 8
四类方法：改动发生在哪一层
方法分类
四个家族互斥，且各自有明确的代价——没有「全都更好」的选项
A · 波形与调制设计
在 DD 域或其分数阶推广上构造通感波形。统一矩阵可退化为多种波形，但分数阶参数无通用选择准则（[34]）。
[34] [35] [25] [23]
B · DD 域感知估计与检测
把 ISI/ICI 纳入模型甚至加以利用。GLRT 三维估计 + DD 复用可突破无模糊距离上限，但采用窄带近似（[04]）。
[04] [20] [39]
C · 信道估计与低复杂度接收机
把同步误差并入信道、利用时域更高稀疏度降复杂度；通用 MRC 对全部 OTFS 变体性能一致。但不含感知（[30] [38]）。
[30] [38]
D · 折中刻画与系统调度
刻画感知-通信折中，或决定「谁用 OTFS」。但信息论折中与波形脱节，混合方案只覆盖通信维度（[05] [06] [25]）。
[05] [06] [25]
这四类中，没有一类同时给出「感知 + 通信 + 可比较的评测」——每一类都在自己的维度里成立了，而维度之间尚未打通
高机动低空场景下的 OTFS 通感一体化 · 文献调研
08 / 15

## Slide 9
代表文献 Ⅰ · 机制层：优势到底从哪来
代表文献
共同主张：优势必须被解释到机制层，而不是「新波形天然更好」
[04]
ISI/ICI 由干扰变为资源
M 倍
无模糊距离
扩大倍数
推导显式含 ISI/ICI 的 MIMO-OTFS ISAC 信号模型；GLRT 做时延-多普勒-角度三维估计；delay-Doppler 复用为雷达构造虚拟阵列。
证据：相对标准 FFT 方法在检测与定位上显著提升；无模糊距离扩大 M 倍而保持距离分辨率
代价：纯仿真；窄带近似（|vk| < 150 m/s）；单用户/单站，多用户被列为未来工作
[06]
优势来自 GI，不是波形魔法
3.125%
选定导频开销
（重估后）
在相同导频/信道估计开销下对比可达速率，为两种调制各自设计适配稀疏信道的导频与估计算法，并联合优化导频开销。
结论：OTFS 速率更高，主因是 per-symbol GI 而非 per-symbol CP；OTFS 对多普勒量级不敏感
代价：只比较通信速率、不含感知；依赖稀疏信道假设；OTFS 估计需大块运算
两篇合起来回答了核心问题的一半：「为什么 OTFS 值得换」已经清楚，「换取多少感知收益」仍只有 [04] 一家在给数值曲线
高机动低空场景下的 OTFS 通感一体化 · 文献调研
09 / 15

## Slide 10
代表文献 Ⅱ · 场景与波形：把参数做实
代表文献
共同主张：低空高机动必须落到可写进仿真配置的数字与可实现的复杂度
[37]
「高机动」到底有多高
1200 m/s
相对速度
量级
系统评估 OTFS 在机载高多普勒网络中的 BER：变化物理层参数、DD bin 数、直达/两径地反射信道与 MIMO-OTFS。
证据：对应多普勒 52–72 kHz；OTFS 能在很宽的相对速度范围内补偿极高多普勒
代价：只评估 BER、不含感知；信道模型简化；无实测数据
[34]
把波形做成统一容器
对数线性
均衡器复杂度
（BER 无退化）
用 DFrFT 给出统一矩阵框架，UM-OTFS 可通过分数阶退化为其他波形；三阶段感知估计 + 基于 LU 分解的分数阶均衡。
证据：高 SNR 下速度/距离估计误差更小；均衡达到对数线性复杂度且 BER 无退化
代价：以仿真为主；分数阶参数如何选择无通用准则——波形层的又一次内部改良
这两篇把方向钉在现实上：[37] 给出场景参数的量级，[34] 给出波形层的实现代价——但收益边界（何时值得换）仍无人给出
高机动低空场景下的 OTFS 通感一体化 · 文献调研
10 / 15

## Slide 11
代表文献 Ⅲ · 基线与系统：要不要全盘替换
代表文献
共同主张：一支给出「为什么必须换」，一支给出「不必全换」
[39]
OFDM 自身的失败证据
2-D FFT
因高旁瓣
显著退化
高机动目标使 MIMO-OFDM 雷达出现不可忽略 ICI；用 APES 空间滤波把感知重构为信道估计问题，在角域分离目标反射。
证据：强 ICI 下实现高精度多目标参数估计；传统 2-D FFT 因 DD 域高旁瓣性能显著下降
代价：仍基于 OFDM；只关注感知，未涉通信速率与一体化联合设计
[25]
OTFS 不必全盘替代 OFDM
约 20%
低移动性用户
95%-likely SE 提升
提出按用户移动性分组的混合 OTFS/OFDM 下行协议；比较 FZF/PZF 预编码，并采用加权 max-min 功率分配提升公平性。
证据：FZF 消除全部干扰但复杂度高；加权 max-min 使 LM-UE 的 95%-likely SE 提升约 20%
代价：只评估通信 SE、不含感知；未涉及 ISAC 折中
这一对回答的是同一个问题的两端：[39] 说明 OFDM 在高机动下会输，[25] 说明输的不一定全部要换——「何时该用 OTFS」仍缺可操作准则
高机动低空场景下的 OTFS 通感一体化 · 文献调研
11 / 15

## Slide 12
03
PART THREE
还缺什么
这一支已经解决 6 个问题，但仍有 5 个空白
两个缺口与第一个实例（低空 ISAC）同构，且更突出：指标不可比、全链路无实测
真正值得做的，是给后来者一个可比较的坐标系

## Slide 13
对比总结：已解决 6 项 vs 未解决 5 项
对比总结
已在文献自身设定内解决
① OTFS 的数学根基已清楚——DZT 给出简洁统一的 DD 域描述（[35]）
② 「OTFS 是否真的优于 OFDM」已有公平答案，且优势归因到 GI 结构（[06]）
③ 高多普勒下的通信性能已系统评估，量级到 1200 m/s（[37]）
④ MIMO-OTFS ISAC 信号模型已建立，ISI/ICI 可被利用（[04]）
⑤ 信道估计可达离网格高精度，DSE 已被显式建模（[20]）
⑥ OTFS/OFDM 共存的工程路径与量化收益已有（[25]）
VS
仍然没有解决
① 感知指标不可比：四篇各用检测/定位、NMSE、估计误差、BER，无一篇给出可横向比较的基准
② 全链路无实测：池内 12 篇均为理论或仿真
③ DD 域折中未打通理论：[04] 给数值曲线，[05] 给理论边界，两者之间无桥梁
④ 多用户/多站缺席：[04] 明确列为未来工作
⑤ 波形收益边界不清：何时值得换，缺可操作准则
高机动低空场景下的 OTFS 通感一体化 · 文献调研
13 / 15

## Slide 14
五个挑战 → 五个切入点
博士生切入
1
统一 OTFS-ISAC 感知评测基准
以 [04] 的信号模型为底座，同一场景下并列检测概率、估计 RMSE、分辨能力与可达速率
推荐 高
2
DD 域感知-通信折中的理论刻画
把 [05] 的容量-失真框架移植到 DD 域，给出 OTFS-ISAC 折中的内外界，接通 [04] 的数值曲线
推荐 高
3
更极端机动下的鲁棒参数估计
检验 [04] 的窄带近似（|vk| < 150 m/s）失效边界，把 DSE 与宽带效应联合建模
推荐 中
4
低空场景的波形自适应选择准则
合成 [06] 的速率模型与 [04] 的感知折中曲线，给出可量化的波形切换判据
推荐 中
5
单站到多站的 OTFS-ISAC 扩展
填 [04] 自己点名的空白；可用 [25] 的移动性分组与功控框架改造
谨慎
高机动低空场景下的 OTFS 通感一体化 · 文献调研
14 / 15

## Slide 15
CONCLUSION · 总结
OTFS-ISAC 的核心动作是一次坐标变换：
把信道从时频域搬到 DD 域，让高机动造成的时变特性变得稀疏、近似时不变
两个前提优势已被证实：[06] 说明优势来自 GI 结构，[04] 说明 ISI/ICI 可被利用
但结构性缺口仍在——感知指标不可比、全链路无实测，与第一个实例同构且更突出
关键转折点不在于再提出一个更好的波形，而在于：为 OTFS-ISAC 建立统一、可复现的感知评测基准，并把 DD 域折中从数值曲线推进到理论刻画
证据来源：本地 PDF 池 39 篇，深读 12 篇；全部定量结论经接地门禁校验
15 / 15